Textes d’appel d’offres  RUFALEX 2011

Tablier volet roulant MAXISAFE 55

Profil de volet roulant emboîté MAXISAFE 55 avec ajours pour l’air et la lumière de 23 x 2,5 mm. Lames creuses en alu 55 x 12 mm, légèrement bombées et avec trois rainures.  Profil extrudé, anodisé incolore.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.