| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fugenabdichtung EI 90 zwischen Massivbauteilen, mit Promaseal-Mastic Acrylkitt und einer Fugenschnur, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 482.50 Anwendung mit Feuerwiderstand: S90 VKF-Nr. 12668 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Schottdicke: ≥ 100 mm Fugenschnur: …………………….. (*1) Anordnung der Fugenschnur ………………………………………. (*2) Montage in: .………………………. (*3) Fugenlänge: ………………… mm Fugenbreite: ………………… mm (*4) Bauteildicke: ………………… mm (*4) Dokumentation: ………………….. (*5) Hinweis: *1: Fugenschnur wahlweise aus Mineralwolle, PS-Hartschaum, Promafoam-C Brandschutzschaum oder PU-Schaum (≥ 80 mm) *2: ein- oder beidseitig *3: Massivwand bzw. -Decke *4: Fugenbreite max. 50 mm Mindestbauteildicke mind. 100 mm *5: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | m1 |  |  |